# Введение

Генеральный план сельского поселения Карановский сельсовет Муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 08.11.2013 г. № 40УФ-13.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Карановский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» (г. Екатеринбург) в 2013 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023года.

Расчетный срок реализации – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Карановский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Миякинский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2009 г.).

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Карановский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Карановский сельсовет находится на северо-востоке территории МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан. С севера она ограничена землями Альшеевского района, с запада − землями Биккуловского сельсовета, с востока − с землями СП Ильчигуловского сельсовета, с юга – землями Николаевского, Миякибашевского сельсоветов.

В состав Карановского сельского совета входят села Каран-Кункас, Куль-Кункас и деревни Комсомольский, Софиевка, Зайпекуль. Связь со столицей республики осуществляется по дорогам межмуниципального значения V и IV категорий до с. Миякитамак, далее по дороге республиканского значения III категории Киргиз-Мияки – Аксеново – Чишмы до федеральной автомагистрали М-5 "Урал".

с. Каран-Кункас

Село Каран-Кункас − административный центр сельского поселения, расположено в северо-западной его части. Численность населения 520 человек. Расстояние до райцентра – с. Киргиз-Мияки – 41 км, расстояние до ближайшей ж/д станции – с. Аксеново – 39 км.

Въезд в село осуществляется с дороги местного значения Куль-Кункас – Каран-Кункас V категории с щебеночным покрытием.

В центре села находится общественный центр. В юго-западной части села расположен один из крупных на территории Карановского сельсовета предприятий − молочно-товарная ферма ОАО "Карановский".

Граница села с севера – земли сельскохозяйственного назначения, с северо-востока − территория цеха по производству подсолнечного масла, с юго-запада – молочно-товарная ферма, с запада и северо-запада – дорога местного значения, с востока – земли специального назначения (СЗЗ от кладбища, водоохранные зоны от двух родников и реч. Второй Каран). Территориальное развитие села с юго-запада ограничено 1 км санитарно-защитной зоной от свалки ТБО. Проектом предлагается размещение новой жилой застройки к северу от существующих границ села.

с. Куль-Кункас

Село расположено в 4 км к северу от административного центра сельсовета. Население – 253 человек. Село территориально ограничено с северо-востока – озером Кулькункас, с юга – землями сельскохозяйственного назначения, с юго-востока – кладбищем и СЗЗ от свалки ТБО и скотомогильника.

Планировочно, застройка села вытянута вдоль озера Кулькункас. Общественная зона расположена по ул. Демская. Для размещения жилой застройки отведена территория в юго-западной части населенного пункта, ныне занятая лугами и пашней.

Межмуниципальная дорога районного значения V категории с щебеночным покрытием проходит через деревню.

Выявленные памятники археологии – Ново-Ильчигуловские III курганы − расположены в 1 км к юго-востоку от села.

д. Комсомольский

Деревня расположена в центральной части территории сельского совета. Население деревни – 204 человека.

Въезд в населенный пункт осуществляется с юга по грунтовой дороге местного значения.

Расстояние до ближайшей ж/д станции Аксеново − 53 км, до центра сельсовета с. Каран-Кункас − 13 км.

Общественная зона находится в южной части по улице Сиреневая. Деревня расположена на правом берегу реки Шайбак. С южной стороны деревню ограничивает зерноток, с севера – кладбище и молочно-товарная ферма, с запада – река Шайбак. На северо-западе в 500 м от деревни расположена свалка ТБО.

Развитие жилой застройки проектом предусматривается в юго-западную сторону.

д. Софиевка

Деревня расположена в восточной части сельского поселения. Население – 160 человек. Расстояние до центра сельсовета (с. Каран-Кункас) − 20 км.

Деревня территориально ограничена с юго-востока и востока водоохранной зоной р. Кызылюл, за которой находятся территории зернотока и МТМ; газопроводом высокого давления, с юго-запада – санитарно-защитной зоной от свалки ТБО и МТФ, с запада – землями сельскохозяйственного назначения.

Общественная зона расположилась в центральной части деревни.

Развитие населенного пункта предусмотрено в северо-восточную сторону, в продолжении улицы Полевая.

д. Зайпекуль

Деревня расположена в юго-восточной части территории сельсовета в междуречье − с юго-запада территория деревни ограничена р. Сухой Кызыл, с северо-востока − её правым притоком. Население – 61 человек. Расстояние до центра сельсовета с. Каран-Кункас 22 км. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по местной автодороге с щебеночным покрытием.

Границы деревни с востока – кладбище, с севера – водонапорная башня и скважина, с юго-запада – газопровод высокого давления.

В 1 км к востоку от деревни располагается карьер по добыче камня.

Проектом не предусматривается территориальное развитие деревни из-за отсутствия роста численности населения. Жилищное строительство будет осуществляться в существующих границах деревни на свободных или освобождающихся (заброшенных) участках домовладений.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Жилая застройка населенных пунктов с. Каран-Кункас, с. Куль-Кункас, д. Комсомольский, д. Софиевка, д. Зайпекуль сельского поселения Карановский сельсовет представлена малоэтажными одноквартирными жилыми домами усадебной застройки.

1.2.2. Общественная застройка

с. Каран-Кункас

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений с площадями и вместимостью дана в таблице № 1 и на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения села рассредоточены по улицам Победы, Школьная, Речная. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, общеобразовательная школа, детский сад, администрация сельсовета, ФАП, отделение связи, контора сельхозпредприятия, пождепо нп 1 автомашину.

Общественный центр села с сельским советом сформировался в юго-восточной части по ул. Победы.

с. Куль-Кункас

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений приведена на чертеже «Генеральный план». Технические характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены по улице Демская. Здесь находятся мечеть, магазин, сельский дом культуры, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад.

д. Комсомольский

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план». Технические характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены по улице Центральная. Здесь находятся начальная школа, детский сад, магазин, сельский клуб, ФАП, столовая, контора.

д. Софиевка

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план». Технические характеристики общественных зданий приведены в таблице №1.

Объекты обслуживания − начальная школа, ФАП, магазин, сельский клуб расположены в центральной части по улице Полевая.

В деревне Зайпекуль объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

Таблица №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуется на существ. числ. населения | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Каран-Кункас (520 чел.) |
| Детские образовательные учреждения (аренда в школе) | мест | 33-34 | 18 | 40/37 | 222 |
| Административное здание сельсовет (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Административное здание контора ОАО "Карановский" | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждение | учащ. | 144 | 75 | 300/78 | 400 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,12-3,9 5,52-3,12 | 8,5 − | 218 0 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-3 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 156 | 50 | 32 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 156 | 100 | 64 |
| ФАП (аренда в школе) (на 0,3-0,8 тыс. чел.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание мечеть | объект |  |  | строится | 100 |
| Пожарное депо на 1 машину | 1 пождепо. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 50% | га | 0,24 | 0,12 | 3,0х0,5 | 1250 |
| с. Куль-Кункас (253 чел.) |
| Детские образовательные учреждения (аренда в школе) | мест | 33-34 | 9 | 15 | 167 |
| Начальн. образоват. учрежд. | учащ. | 144 | 36 | 15/0 | 42 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 76 | 150 | 197 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 76 | 25 | 33 |
| ФАП (аренда в школе) (на 0,3-0,8 тыс. чел.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание мечеть | объект | − | − | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 50% | га | 0,24 | 0,06 | 1,8х0,5 | 1500 |
| д. Комсомольский (204 чел.) |
| Детские образовательные учреждения (аренда в школе) | мест | 33-34 | 7 | 15 | 214 |
| Начальн. образоват. учрежд. | учащ. | 144 | 29 | 55/- | 190 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 61 | 100 | 164 |
| Контора ОАО «Карановский» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 61 | 10 | 16,4 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 50% | га | 0,24 | 0,05 | 0,35х0,5 | 350 |
| д. Софиевка (160 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начальн. образоват. учрежд. | учащ. | 144 | 23 | 15/9 | 65 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 48 | 100 | 208 |
| Контора ОАО «Карановский» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 48 | 10 | 20,8 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн.50% | га | 0,24 | 0,04 | 0,24х0,5 | 300 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,04 | - | - |
| д. Зайпекуль (61 чел.) |
| Кладбище наполн. 50% | га | 0,24 | 0,01 | 4,0х0,5 | 20000 |

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

1.2.3.  Производственная, коммунально-складская застройка

На территории сельского поселения Карановский сельсовет основное сельскохозяйственное предприятие – ОАО "Карановский" с численностью членов предприятия 144 человека. Направление предприятия – растениеводство, животноводство.

с. Каран-Кункас

Производственные предприятия − МТФ ОАО "Карановский", МТФ КФХ "Галиакберов", цех по переработке подсолнечного масла.

д. Куль-Кункас

Производственное предприятие расположено на северо-западе и включает в себя молочно-товарную ферму ОАО "Карановский" на 430 голов крупнорогатого скота

д. Комсомольский

В деревне Комсомольский в северной части расположена молочно-товарная ферма ОАО "Карановский" на 304 головы КРС, а также МТМ и зерноток расположены в южной части деревни.

д. Софиевка

Производственные предприятия – молочно товарная ферма ОАО "Карановский" на 201 голову КРС и зерноток  расположены в юго-восточной части за пределами границы деревни.

В деревнях Зайпекуль производственные и коммунально-складские предприятия отсутствуют.

Экспликация предприятий приведена на чертеже «Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

Таблица №2

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр | Всего земель га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «Карановский» | с. Каран-Кункас, ул. Молодежная, 21 | Растениеводство, животноводство | 144 | 6516 га. |

Малое предпринимательство в пределах сельского поселения

Таблица №3

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Числен. работающих на пред-пр. чел. | Вид выпускаемой продукции | Площадь предприятия га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИП Исламов Ринат Хабирович | Розничная торговля, пельменная, пекарня | 13 | хлебобулочные изд. Пельмени |  | с. Каран-Кункас, ул. Школьная, 6 |
| 2 | ИП глава КФХ Мусин Ильшат Хайдарович | Производство подсолнечного масла | 7 | подсолнечное масло, жмых подсолн., калиброванный подс. | 28га. – земель. помещений- 1100кв.м | с. Каран-Кункас, ул. Школьная, 20 |
| 3 | ИП глава КФХ Гайсин Варис Исламгулович | Растеневодство | 1 | сельхозпродукция | 116га, в т.ч. 92-пашня 24-сенокосн. | с. Каран-Кункас, ул. Победы, 32 |
| 4 | ИП Акберов Филюс Сайфуллович | Розничная торговля, пекарня | 2 | хлебобулочные изд. выпечка |  | с. Каран-Кункас, ул. Победы, 18 |
| 5 | ИП глава КФХ Сафин Рауф Хамзиевич | Растеневодство | 1 | сельхозпродукция | 95 га | с. Каран-Кункас, ул. Молодежная, 10 |
| 6 | ИП Драп Людмила Александровна | Розничная торговля | 1 | - | - | д. Софиевка, ул. Полевая, 3 |

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Единица измер. | Адрес | Емкость | Размеры земельн. участка, га | Ведомственная принадлежность | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Магазины товаров повседневного спроса: | м2 торг. площ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин «Азалия» |  | с. Куль – Кункас, ул. Демская, 22 | 10 | 10 | 2696 | ИП Акберов Ф.С. | 1 |
| 2 | магазин «Ляйсан» |  | с. Куль – Кункас, ул. Демская, 36 | 15 | 15 | 327 | ИП Исламов Р.Х. | 3 |
| 3 | магазин «Ляйсан» |  | д. Комсомольский, ул. Сиреневая, 8 | 10 | 10 |  | ИП Исламов Р.Х. | 1 |
| 4 | магазин «Горячий хлеб» |  | с. Каран – Кункас, ул. Победы, 18 |  |  |  | ИП Акберов Ф.С. | 2 |
| 5 | магазин «Людмила» |  | д. Софиевка, ул. Полевая, 3 | 10 | 10 |  | ИП Драп Л.А. | 1 |

# 1.3.  Особо охраняемы природные территории и территории недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан

На территории Карановского сельсовета расположены следующие особо охраняемые территории:

Памятники природы и охраняемые природные территории, недвижимые памятники  культурного наследия:

Таблица №5

| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки, памятники природы, недвижимые памятники культурного наследия, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоохранные зоны | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Выявленные памятники археологии |
| Ново-Ильчигуловские III курганы | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Памятники археологии Башк. АСССР, открытые в 1981-1986 годы №179 |
| Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) |
| Запретные полосы лесов по берегам рек | 4954 | Миякинский л-з | Леса, имеющие защитное значение | Водоохранно-защитное назначение |
| Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | 5401 | Миякинский л-з | Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | Санитарно-гигиеничес-кое, рекреационное, водоохранно-защитное и хозяйствен. назначение |
| Защитные полосы лесов вдоль автодорог | 189 | Миякинский л-з | Леса, имеющие защитное значение | Защитное назначение |
| Защитные сельские леса | 7698 | Миякинский л-з | Леса, имеющие защитное значение | Почво-полезащитное назначение |

Перечисленные особо охраняемые территории расположены за пределами существующих границ населённых пунктов сельского поселения и не попадают в границы территорий перспективного градостроительного освоения.

1.4. Транспорт и дороги

Основной автомагистралью, проходящей в меридиональном направлении по территории Карановского сельского совета, является автодорога местного значения V категории, которая обеспечивает связь административного центра Карановского сельсовета с районным центром Миякинского района и с г. Уфа. Автомобильная дорога относится к V категории с щебеночным покрытием.

Перечень автомобильных дорог муниципального значения

в сельском поселении Карановский сельсовет

Таблица №6

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль- тобетон | гравий | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Куль-Кункас-Каран-Кункас | V | 2,6 | - | 2,6 | - |
| 2 | Подъезд к д. Комсомольский | V | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 3 | Каран-кункас-Софиевка | V | 16,91 | - | 16,91 | - |
| 4 | Софиевка-Зайпекуль | V | 2,24 | - | 2,24 | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №7

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Каран-Кункас | 2,17 | 1,52 |
| с. Куль-Кункас | 1,76 | 1,23 |
| д. Комсомольский | 2,11 | 1,48 |
| д. Софиевка | 0,99 | 0,70 |
| д. Зайпекуль | 1,30 | 0,91 |

1.5. Земли специального назначения

1.5.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность населения в кладбищах меньше имеющихся площадей, увеличение территорий кладбищ не предусматривается.

Потребность наличного населения Карановского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.5.2. Свалки твёрдых бытовых отходов

Согласно справке администрации Карановского сельского совета, существующие свалки ТБО на сегодняшний день подвергаются рекультивации с целью организации на месте мусороперегрузочной станции с последующим вывозом на районный полигон ТБО, расположенный со стороны с. Киргиз-Мияки.

Таблица №8

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Каран-Кункас | Воле дороги в сторону Биккулово | 0,3 | 2,73 | 30 |
| с. Куль-Кункас | Возле дороги в сторону Ильчигулово | 0,5 | 0,42 | 30 |
| д. Комсомольский | Возле дороги в сторону Ильчигулово | 0,5 | 0,93 | 30 |
| д. Софиевка | Возле д. Софиевка | 0,5 | 0,04 | 30 |
| д. Софиевка | Возле д. Софиевка | Нет данных | 0,24 | 50 |

1.5.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Карановский сельсовет располагается один скотомогильник с захоронением в яме в 0,5 км к юго-востоку от застройки с. Куль-Кункас. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.6.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.6.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой полосе рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой полосы.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой полосы.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица №9

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Кызылюл | 31,2 | 100 | 40 | 20 |
| р. Нарыс | 15,45 | 100 | 40 | 20 |
| р. Сухой Кызыл | 6,0 | 50 | 30 | 5 |
| р. Уборкуюсу | 5,02 | 50 | 30 | 5 |
| р. Второй Коран | 5,0 | 50 | 30 | 5 |
| р. Коран | 2,2 | 50 | 30 | 5 |
| р. Шайбак | 2,84 | 50 | 30 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

На территории сельского поселения расположены следующие озёра: Кулькункас – 17,13 га,  Усаккуль – 1,62 га, Яшиккуль – 0,36 га,  много озёр площадью менее 0,25 га.

1.6.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.6.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.6.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0,32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.7. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах сельсовета расположены предприятия с СЗЗ от 50 до 1000 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица №10

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Карановский" | Растениеводство, животноводство | 300 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Перечень ограничений представлен в таблице 9.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

Таблица№11

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Раевский», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Миякинский район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +3,3 С, среднемесячная температура января −14,2 0С, июля +27,50С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −450 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 16-18дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 152 см (1 раз в 10 лет), 207 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при юго-западных (3,7 м/сек) и западных (3,3м/сек) ветрах.

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 22 м/сек., 1 раз в 50 лет − 23 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 119 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − 65 %

Повторяемость направления ветра

Таблица №12

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 |
| Холодный период | 13/17 | 2/5 | 5/3 | 11/9 | 44/31 | 18/16 | 6/11 | 5/8 |
| Год | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 208 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южное, со скоростью ветра более 4 − 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 − 0,6 км и 2−60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 −1 км и 5−100 С), минимум − летом.

2.2. Рельеф. Инженерно-геологические характеристики

Территория Миякинского района в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины. характеризуется сильной расчлененностью овражно-балочной сети. Склоны пологие, в большинстве случаев покатые, задернованные, лишь небольшие плеши с сильно изреженной растительностью наблюдаются на террасовых участках.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 130 м до 300 м. Имеются значительные заболоченные участки.

На территории Республики Башкортостан распространены различные по составу, происхождению, метаморфизма породы от верхнего протерозоя до кайнозоя.

Структурно-тектонический район Юго-Восточный склон Русской платформы охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой располагается рассматриваемый район. Здесь распространены осадочные породы палеозоя − девонские, каменноугольные и пермские. Общая мощность палеозойских отложений составляет 3000 – 3500 м. В литологическом отношении наибольшее развитие имеют карбонатные и терригенные отложения. К отложениям девона и карбона приурочены промышленные скопления нефти.

Естественным основанием фундаментов являются светло-коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории. Допустимое напряжение 1,8 кг/см2. Берега рек и ручьев − пылеватые суглинки с песками.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена  небольшими реками, такими как Кызылюл, Нарые.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень рек на территории СП Карановский сельсовет

Таблица №13

| №п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Кызылюл | Уршак | 31,2 | 100 |
| 2 | р. Нарыс | Дема | 15,45 | 100 |
| 3 | р. Сухой Кызыл | - | 6,0 | 50 |
| 4 | р. Уборкуюсу | Второй Коран | 5,02 | 50 |
| 5 | р. Второй Коран | - | 5,0 | 50 |
| 6 | р. Коран | Второй Коран | 2,2 | 50 |
| 7 | р. Шайбак | Нарые | 2,84 | 50 |

2.1.4. Растительность

Лесные ресурсы. Проектируемый район по характеру растительного покрова относится к подзоне южной лесостепи, к геоботаническому району дубовых лесов, и обыкновенно ковальных и кипчаковых степей. Леса представлены главным образом дубово-березовыми, березово-осиновыми, ольхово-ивовыми. Лесная растительность в естественном состоянии представлена лиственными лесами. Поймы рек заняты зарослями кустарников.

Пастбища занимают основное место среди суходольных угодий. Они представлены двумя группировками: разнотравно-метликовыми и разнотравно-кипчаковой.

Основными культурами на пахотных землях являются пшеница, озимая рожь, ячмень, овес; из технических − сахарная свекла, подсолнечник. Поля хозяйств района засорены вьюнками, желтым полевым осотом, васильком и т.д.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя.

Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяй-ственных, агротехнических и др. мероприятий.

Животный мир. Животный мир очень многообразен, здесь обитают многие виды млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Охотничье хозяйство находится в тесном контакте с лесным хозяйством. В лесах, представленных небольшими массивами и степными колками, наибольший интерес представляют следующие виды охотничьей фауны: лось, кабан, косуля, заяц, лисица красная.

В небольших количествах представлены и нуждаются в охране барсук, куница лесная, хорь, колонок, норка американская, выдра, ондатра, рысь, горностай, ласка, бурундук, волк и т.д. Кроме основных видов охотничьей фауны в районе много видов других животных и птиц, оказывающих влияние на состав и численность фауны – хищные и нехищные птицы и многочисленный отряд грызунов.

Ихтиофауна района изучена и используется слабо. В водоемах района из известных видов рыб обитают щука, окунь, ерш, голавль, судак, красноперка, язь, лещ, плотва, карась, пескарь, сом и т.д. Из категории редких в реках обитают хариус европейский и форель речная.

2.1.5. Почвы

Для территории, относящейся к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 25% территории на холмах  и склонах увалов.

Почвенный покров района представлен почвами черноземной степи. Наиболее распространенными являются черноземы типичные, типичные карбонатные и в меньшей степени высокощелочные.

Структура почвенного покрова района представлена в основном черноземами (85%) и темно-серыми лесными почвами.

Природные условия района в сочетании с большой степенью распаханности территории и интенсивным использованием земель привели к деградации почвенного и растительного покрова на значительных площадях.

Основными факторами деградации почвенного покрова являются процессы эрозии, заболачивания, подкисления почвенной среды, химическое загрязнение и другие.

Приуроченность части пахотных угодий к эрозионно-опасным склонам, несоблюдение комплекса противоэрозионных мероприятий (вспашка вдоль склонов, отсутствие достаточной сети лесополос, регулирование снеготаяния), привело к развитию водной эрозии. Кроме того, в южной части на территории района развита ветровая эрозия. В число с большей площадью эродированных земель входит и сельское поселение Карановский сельсовет.

Главными причинами развития эрозии, наряду с природными (сложность геоморфологии, ливневый характер осадков, интенсивное снеготаяние), является нарушение структуры землепользования:  нерациональное соотношение площадей пахотных, луговых и лесных угодий.

Еще одним фактором деградации почвенного покрова является засоренность камнями. Многолетняя глубокая вспашка склоновых земель с неглубоким залеганием коренных отложений способствует переносу камней в пахотный горизонт.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных схемой территориального планирования МР Миякинский район, выполненной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2009 г.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений ОАиГ администрации Миякинского района.

Село Каран-Кункас

В селе Каран-Кункас на начало проектирования функционируют общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, библиотека, продуктовые и промтоварные магазины, отделение связи, сельский дом культуры, контора. Территориальное развитие жилой застройки предусматривается, согласно акту комиссии по выбору и отводу земельного участка от 28.06.2013 г. и Постановлению главы администрации МР Миякинский район от 30.07.2013 г. №677 в северную сторону от границ населенного пункта.

Проектом предусматривается размещение недостающих по расчёту предприятий обслуживания населения: зданий и сооружений культурно-бытового, спортивного назначения, торговли, отделений банков, учреждений здравоохранения и отдыха населения в проектируемых границах в северной части села, благоустройство и инженерное обеспечение сложившейся застройки.

Запроектированы недостающие по действующим нормам частная гостиница на 10 мест, клуб, отделение банка, кафе на 30 мест, специализированные и продуктовые магазины, приёмные пункты бытового обслуживания населения, спортивные площадки, культовое сооружение, СВА на 8 коек со станцией скорой помощи.

Село Куль-Кункас

Для размещения нового жилья выбрана территория в юго-западной части села. Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение недостающих объектов обслуживания на новых территориях, благоустройство и инженерное обеспечение. Проектом предлагается разместить общеобразовательную школу, из объектов торговли и бытового обслуживания – предусмотреть магазин, пункт бытового обслуживания, зону отдыха со спортивными площадками.

Деревня Комсомольский

Территориальное расширение селитебной территории предусмотрено в юго-западном направлении с освоением незастроенных территорий, предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение общественного подцентра с недостающими объектами обслуживания, благоустройство и инженерное обеспечение. Рекомендуется разместить объект бытового обслуживания: пункт бытового обслуживания; из объектов торговли – магазин.

Деревня Софиевка

В деревне с населением 160 человек имеются свободные площадки для размещения нового жилья в северо-восточной  части. На первую очередь и расчетный срок  предусматривается разместить начальную школу, детский сад, пункт бытового обслуживания, магазин.

Развитие деревни Зайпекуль не предусматривается из-за отсутствия перспективы роста численности населения, состоящего из 61 человека.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

Перечисленные выше промышленные районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успешным территориям.

Исключение отстающих восточных территорий из системы развития произошло в силу их расположения вне системы основных транспортных коммуникаций и экономических связей, поэтому следует улучшать транспортно-коммуникационную систему депрессивных районов, направляя транзитные потоки к осям развития в сложившиеся промузлы. Планомерное изменение условий пространственно-функциональных связей способно придать ускорение развитию восточных территорий района с застойными тенденциями развития.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Карановский сельсовет. Это и объясняет сложившуюся ситуацию в социально-экономическом развитии не только проектируемой территории, но и всей отрасли в настоящее время.

На территории сельского совета насчитывается 1 сельхозпредприятие (ОАО "Карановский") с численностью работающих 144 человека.

На эффективности возделывания сельскохозяйственных культур сказывается низкий уровень внесения органических и минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию крупного рогатого скота, растениеводству и пчеловодству. В объемах животноводческой продукции сохраняется тенденция снижения доли сельскохозяйственных предприятий и увеличения в индивидуальном секторе, фермерских хозяйствах.

Последним СТП Миякинского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2009 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.2.1. Демографическая ситуация

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Карановский сельсовет на 01.01.2013 год.

Плотность населения (1198 чел : 121,74 км2 = 9,84 чел/км2) ниже среднереспубликанского показателя: в 2,9 раз ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Согласно справкам, предоставленным Карановским сельским советом, демографическая ситуация в сельском поселении складывается не совсем стабильно: динамика численности населения в населённых пунктах имеет неодинаковый вид. Отслеживается процесс старения и взросления населения. Миграционный и естественный прирост постоянный, общий показатель прироста населения незначительно снижается в некоторых населенных пунктах.

За период с 01.01.2007 по 01.01.2013 год население сельского поселения уменьшилось на 8 человек.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Более половины населения – 61,02% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в города и на северные регионы.

Численность населения Карановского сельского совета

Таблица №14

| № п/п | Наименование населенных пунктов сельсовета | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Каран-Кункас | 520 | 175 |
| 2 | Село Куль-Кункас | 253 | 77 |
| 3 | Деревня Комсомольский | 204 | 66 |
| 4 | Деревня Софиевка | 160 | 51 |
| 5 | Деревня Зайпекуль | 61 | 28 |
|  | Всего | 1198 | 397 |

Средний размер семьи равен:   1198 : 397 = 3,02 чел.

Динамика численности населения Карановского сельского совета:

с. Каран - Кункас

Таблица №15

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 502 | +2 | - |
| 2008 | 504 | +1 | +3 |
| 2009 | 508 | +7 | +4 |
| 2010 | 519 | +1 | +3 |
| 2011 | 523 | +3 | +1 |
| 2012 | 527 | +3 | -10 |
| 2013 | 520 | +7 | -5 |

с. Куль - Кункас

Таблица №16

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 240 | +2 | +14 |
| 2008 | 256 | - | +2 |
| 2009 | 258 | - | +1 |
| 2010 | 259 | - | +2 |
| 2011 | 261 | +1 | +4 |
| 2012 | 266 | +2 | - |
| 2013 | 253 | -6 | - |

д. Комсомольский

Таблица №17

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 215 | -1 | -17 |
| 2008 | 197 | - | +4 |
| 2009 | 201 | - | +2 |
| 2010 | 203 | -1 | - |
| 2011 | 203 | -2 | +5 |
| 2012 | 206 | - | - |
| 2013 | 204 | -1 | +3 |

д. Софиевка

Таблица №18

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 184 | -2 | -19 |
| 2008 | 163 | - | - |
| 2009 | 164 | -3 | +5 |
| 2010 | 166 | - | +3 |
| 2011 | 169 | - | -2 |
| 2012 | 167 | +2 | -9 |
| 2013 | 160 | -1 | - |

д. Зайпекуль

Таблица №19

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 65 | - | - |
| 2008 | 65 | -1 |  |
| 2009 | 64 | - | - |
| 2010 | 63 | -1 | - |
| 2011 | 63 | - | - |
| 2012 | 64 | - | -3 |
| 2013 | 61 | - | - |

Убыль населения с начала 2007 г. на начало 2013 года составило 8 человек.

Демографический состав населения Карановского сельского совета:

с. Каран - Кункас

Таблица №20

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 62 | 28 |
| 7-15 лет |  |  | 42 | 20 |
| 15-17 лет |  |  | 11 | 5 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 142 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 166 |
| Пенсионный возраст |  |  | 97 | 66 |

с. Куль - Кункас

Таблица №21

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 18 | 6 |
| 7-15 лет |  |  | 15 | 5 |
| 15-17 лет |  |  | 7 | 3 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 72 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 95 |
| Пенсионный возраст |  |  | 46 | 29 |

д. Комсомольский

Таблица №22

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 20 | 12 |
| 7-15 лет |  |  | 10 | 4 |
| 15-17 лет |  |  | 8 | 2 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 55 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 69 |
| Пенсионный возраст |  |  | 42 | 28 |

д. Софиевка

Таблица №23

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 10 | 3 |
| 7-15 лет |  |  | 15 | 12 |
| 15-17 лет |  |  | 8 | 2 |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 44 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 63 |
| Пенсионный возраст |  |  | 20 | 12 |

д. Зайпекуль

Таблица №24

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 5 | 4 |
| 7-15 лет |  |  | 7 | 3 |
| 15-17 лет |  |  | - | - |
| 17-55 лет/женщины |  |  | 13 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 12 |
| Пенсионный возраст |  |  | 24 | 19 |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется равенством полов женщин и мужчин, показатель долевого перевеса составляет 0 % (табл. 23).

Половая структура населения Карановского сельсовета

Таблица №25

| Всего населения старше 17 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2013 г. − 960 | 480 | 480 |
| 100% | 50% | 50% |

3.3. Проектная численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Карановский сельсовет на проектируемый период (2013г.) составила 1198 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №12) – 397, средний размер семьи (коэффициент семейности) равен: 1198 : 397 = 3,02 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.;

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.;

а также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Карановский сельсовет на I очередь строительства и на расчётный срок принимается равным 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №26

| Показатели | С. Каран-Кункас | с. Куль-Кункас | д. Комсомольский | д. Софиевка | д. Зайпекуль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее население | 520 | 253 | 204 | 160 | 61 | 1198 |
| На I очередь строительства 2023 г |
| Количество новых участков | 60 | 32 | 7 | 15 | - | 114 |
| Население новых участков | 192 | 102 | 22 | 48 | - | 364 |
| С учётом существ. населения | 712 | 355 | 226 | 208 | 61 | 1562 |
| На расчётный срок до 2033 г. |
| Количество новых участков | 20 | 16 | 6 | 10 | - | 52 |
| Населние новых участков | 64 | 51 | 19 | 32 | - | 166 |
| С учётом населения I очер. и существ. населения | 776 | 406 | 245 | 240 | 61 | 1728 |

Площади участков в с. Каран-Кункас, с. Куль-Кункас приняты по 0,15-0,18 га, в д. Комсомольский, д. Софиевка по 0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 26061,79 м2 состоит из 349 малоэтажных жилых домов.

Количество домов по населенным пунктам Карановского сельсовета

Таблица №27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Камен./смешан./деревянных малоэтажн. жилых домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каран-Кункас | 155 | 12099,20 |
| 2 | с. Куль-Кункас | 81 | 5595,40 |
| 3 | д. Комсомольский | 49 | 3680,19 |
| 4 | д. Софиевка | 33 | 3356,10 |
| 5 | д. Зайпекуль | 31 | 1330,90 |
| Итого: | 349 | 26061,79 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2013 год

составляет:   26061,79 м2 : 1198 чел. = 21,75 м2/чел.

К 2023 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1198 чел. х 25,6 м2/чел. = 30668,8 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2023 год составит:

30668,8 м2 + 364 чел. х 30,0 м2/чел. = 30668,8 м2 + 10920 м2 = 41588,8 м2,

где 10920 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилой фонд сельского поселения к 2033 году составит:

41588,8 м2 + 166 чел. х 30 м2/чел. = 41588,8 м2 + 4980 м2 = 46568,8 м2,

где 4980 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2023 по 2033 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования.

Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Карановский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – дороги

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

Пр – прочие

С/х – сельскохозяйственного использования

Таблица №28

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр.(га) сущ./рас. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Пр |
| 1 | с. Каран-Кункас | 136,29 | 51,8 | 2,75 | 4,79 | 3,09 | 1,29 | - | 37,06 | 35,51 |
|  |  | 158,88 | 64,8 | 5,84 | 5,69 | 4,49 | 3,38 | - | 37,06 | 37,62 |
| 2 | с. Куль-Кункас | 56,89 | 24,62 | 0,84 | 1,96 | 2,1 | 1,29 | - | 14,0 | 12,08 |
|  |  | 66,54 | 31,82 | 1,14 | 1,96 | 3,13 | 3,58 | - | 7,4 | 17,51 |
| 3 | д. Комсомольский | 52,36 | 9,05 | 0,22 | 3,76 | 1,48 | - | - | 20,0 | 17,85 |
|  |  | 54,43 | 11,65 | 0,30 | 3,76 | 1,48 | 11,0 | - | 7,6 | 18,64 |
| 4 | д. Софиевка | 47,21 | 15,73 | 0,18 | - | 0,90 | 3,03 | - | 6,8 | 20,57 |
|  |  | 47,21 | 20,73 | 0,37 | - | 1,18 | 3,03 | - | 6,8 | 15,1 |
| 5 | д. Зайпекуль | 47,75 | 19,16 | - | - | 0,91 | - | - | 18,5 | 9,18 |
|  |  | 47,75 | 19,16 | - | - | 0,91 | - | - | 18,5 | 9,18 |
| Итого: | 340,5 | 120,36 | 3,99 | 10,51 | 8,48 | 5,61 | - | 96,36 | 95,19 |
|  | 374,81 | 148,16 | 7,65 | 11,41 | 11,19 | 20,99 | - | 77,36 | 98,05 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Увеличение территории села Каран-Кункас на 158,88-136,29=22,59 га предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения за пределами границ населенного пункта общей площадью 21,39 га, а также за счет дороги с асфальтовым покрытием – 0,30 га и производственной площадки – 0,90 га.

Увеличение территории села Куль-Кункас на 66,54-56,89=9,65 га предусматривается за счет пашни площадью 9,52 га, дороги с асфальтовым покрытием – 0,13 га.

Увеличение территории деревни Комсомольский на 54,43-52,36=2,07 га предусматривается за счет лугов общей площадью 2,07 га.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №29

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2013 г.) | Расчетный срок (до 2033г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 12174,578 | 12174,578 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 207,1 | 207,1 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - | - |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 47,61 | 47,61 |
| 5 | Земель сельскохоз-го назначения | -«- | 10197,0 | 10162,69 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 8,7 | 8,7 |
| 7 | Земель транспорта | -«- | 29,25 | 31,75 |
| 8 | Земли населенных пунктов в т.ч: | -«- | 340,5 | 374,81 |
|  | жилых зон | га | 120,36 | 148,16 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,99 | 7,65 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 10,51 | 11,41 |
|  | рекреационных зон | -«- | 5,61 | 20,99 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 96,36 | 77,36 |
|  | прочие земли | -«- | 95,19 | 98,05 |
| 9 | Земель спец. назначения | га | 9,48 | 9,48 |
| 10 | Земли запаса | -«- | 1334,94 | 1332,44 |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Карановский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в двух наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь не приводится из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта и нецелесообразности выделения очередей строительства.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Карановский сельсовет дошкольные образовательное учреждение имеются в с. Каран-Кункас на 40 мест, которое посещают 37 детей − включая детей, которых возят из других деревень из-за отсутствия там детских садиков, с. Куль-Кункас на 15 детей, д. Комсомольский на 15 мест.

Средние общеобразовательные учреждения имеются в с. Каран-Кункас на 300 мест (при норме 75 мест фактически посещают 78 учащихся), с. Куль-Кункас на 15 мест, д. Комсомольский на 55 учащихся (фактически посещают 13 учащихся), начальная школа в д. Софиевка на 15 мест (фактически посещают на 9 учащихся).

Население с.Каран-Кункас на расчётный срок местами в ДОУ и СОШ обеспечено.

Для села Куль-Кункас на расчетный срок требуется средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся. В деревне Софиевка предусмотрена  школа на 35 учащихся, а также частный детский сад на 8 детей.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Карановского сельсовета расположены на удалении 1-15 км от участковой больницы в с. Садовый. Основными учреждениями здравоохранения на расчётный срок в населённых пунктах сельсовета будет служить СВА на 8 коек, а также существующие фельдшерско-акушерские пункты.

Учреждения досуга, культуры и искусства

В с. Каран-Кункас согласно расчётам необходимо дополнительно разместить клуб со зрительным залом на недостающие 192 места с помещениями досуга. Население остальных деревень сельсовета обеспечено сельскими клубами со сверхнормативной вместимостью. Проектом предлагается библиотеки и помещения для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На I очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Каран-Кункас и с. Куль-Кункас на территориях новой застройки и при школах.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий при школах, используемых населением во внеурочное время, с отдельной входной группой помещений.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2033 г.) необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с недостатком на сегодняшний день мест в предприятиях общественного питания, на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить кафе в с. Каран-Кункас – на 30 посадочных мест; пункты бытового обслуживания на 2 раб. мест в с. Каран-Кункас и по 1-2 раб. места в остальных деревнях, кроме д. Зайпекуль.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Каран-Кункас имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.), требуется кредитно-финансовые учреждения по нормам − 1 отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной частной гостиницы на 5 мест в администртивном центре сельсовета в с. Каран-Кункас.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо, находящееся в с. Каран-Кункас.

Свалки, полигоны ТБО

Согласно справке администрации сельсовета на территории сельского поселения имеется 5 полигонов ТБО, имеющих паспортизацию, которые подлежат ликвидации. На месте свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций с дальнейшим вывозом на районный полигон ТБО.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления

Таблица №30

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Площадь, га | Расстояние от застройки, км | От ближайшего населенн. пункта | Мощность объекта (тыс.тонн) | % заполнения объекта | Срок эксплуатации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Свалка | 2,73 | 0,3 | с. Каран-Кункас | Нет данных | 30 | Нет данных |
| 2 | Свалка | 0,5 | 0,5 | с. Куль-Кункас | Нет данных | 30 | Нет данных |
| 3 | Свалка | 0,93 | 0,5 | д. Комсомольский | Нет данных | 30 | Нет данных |
| 4 | Свалка | 0,04 | 0,5 | д. Софиевка | Нет данных | 30 | Нет данных |
| 5 | Свалка | 0,23 | - | д. Софиевка | Нет данных | 50 | Нет данных |

Скотомогильники

Действующий скотомогильник расположен на расстоянии 0,5 км к юго-востоку от деревни Куль-Кункас.

Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Таблица №31

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Каран-Кункас | ул. Победы | 0,2 | 3,0 | 50 |
| 2 | с. Куль-Кункас | На востоке | 0,5 | 1,8 | 50 |
| 3 | д. Комсомольский | На севере | 0,5 | 0,35 | 50 |
| 4 | д. Софиевка |  | 0,5 | 2,8 | 50 |
| 5 | д. Софиевка | Возле д. Ярошовка | - | - | - |
| 6 | Д. Зайпекуль | В деревне | 0,1 | 4,0 | 50 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Каран-Кункас на расчётный срок

Таблица №32

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 712 чел. | Рас. Срок 776 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 40/37 | 24 | 26 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 300/78 | 103 | 112 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 8,5 – | 4,3-5,3 3,6-4,3 | 4,7-5,8 3,9-4,7 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | – | 57,0 | 62,0 |
| Спортзал общего пользов.* | м2 пл. пола | 60-80 | 288 | при школе | при школе |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | − | 42,7 | 46,6 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 50 | 214 | 233 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 100 | 214 | 233 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гостиница | 1 место | 6,0 | – | 9 | 10 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 3 |
| Предприятие общепитания | Пос. мест | 40 | – | 28 | 31 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Сельская врачебная амбулат. | коек | – | – | – | 8 |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | – | – | 1 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 10 | 11 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | – | 0,64 | 0,70 |
| Культовое здание | объект | – | – | – | 1 |
| Кладбище наполн. 50% | га | 0,24 | 3,0 | 0,17 | 0,19 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Куль-Кункас на расчётный срок

Таблица №33

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 355 чел. | Рас. Срок 406 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 15/- | 12 | 14 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 15/- | 51 | 58 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 150 | 107 | 122 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | − | 21,3 | 24,36 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 25 | 107 | 122 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 2 |
| ФАП 0,3-0,8 тыс. чел. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптечный киоск | м2 общ. пл. | 14 | − | - | 6 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | – | 1 |
| Кладбище наполнено на 50% | га | 0,24 | 1,8 | 0,09 | 0,1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Комсомольский  расчётный срок

Таблица №34

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 226 чел. | и расч. срок 245 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образ. учрежд. | мест | 33-34 | 15/- | 8 | 8 |
| Общеобразов. учреждения | учащ.-ся | 144 | 55/- | 33 | 35 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 13,6 | 14,7 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 100 | 68 | 74 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 10 | 68 | 74 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 1 |
| ФАП 0,3-0,8 тыс. чел. | пос. в смену | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 50% | га | 0,24 | 0,35 | 0,05 | 0,06 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Софиевка на расчётный срок

Таблица №35

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 208 чел. | и расч. срок 240 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образ. учрежд. | мест | 33-34 | − | 7 | 8 |
| Общеобразов. учреждения | учащ.-ся | 144 | 15/9 | 30 | 35 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 12,5 | 14,4 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 100 | 62 | 72 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 10 | 62 | 72 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | – | 1 |
| ФАП 0,3-0,8 тыс. чел. | пос. в смену | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполн. на 50% | га | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,06 |
| Кладбище | га | 0,24 | Нет данных | 0,05 | 0,06 |

*недостающие по нормам помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал общего пользования рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения досуга – в зданиях СДК.

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения в д. Зайпекуль на I очередь и расчётный срок не предусмотрены из-за отсутствия роста численности населения (61 человек).

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Согласно утверждённой СТП МР Миякинский район РБ и Социально-экономическим планам развития района, размещение новых предприятий на территории Миякинского сельского поселения не предусмотрено.

Проектом предлагается сохранить существующие производства и открыть предприятия различных форм собственности, занимающиеся переработкой сельхозпродукций, выпуском и реализацией пищевых продуктов.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется рост количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых.

Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных.

Территории для малого предпринимательства (производство столярных изделий, окон, предприятия бытового обслуживания населения и т.п.) также предлагается разместить в опустевших за последние два десятилетия существующих производственных и коммунальных зонах; парикмахерские, косметические, массажные кабинеты и кабинеты стоматологов, семейных врачей, адвокатов и всевозможных консультаций, частные офисы можно разместить на I этажах собственных домов с отдельным входом.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны вдоль автодороги.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Таблица №36

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 3,36 | 3,58 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,63 | 4,07 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 4,35 | 24,59 |
| - парки, скверы | – | – |
| - естественные насаждения | 2,85 | 2,85 |
| - озелените улиц | – | 4,85 |
| - водоохранное озеленение | 1,5 | 12,7 |
| - санитарно-защитное озеленение | – | 4,19 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования: | 8,34 | 32,24 |

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Шайбак, Нарыc, Кызылюл, Уборкуюсу, Коран, Второй Коран, Сухой Кызыл, а так же озер Кулькункас, Яшиккуль, Усаккуль на расчетный срок, в новых границах проектируемых селах и деревнях Каран-Кункас (1840 м), Комсомольский (2470 м), Софиевка (1000 м) и Зайпекуль (550 м);

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик рек, особенностей использования территорий.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

В нашем случае существующая и проектируемая застройка населённых пунктов сельского поселения в зоны затопления перечисленных рек, в том числе и реки Дёма, протекающей севернее с. Куль-Кункас, не попадают.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для населенных пунктов Карановского сельсовета железнодорожная станция находится в с. Аксеново. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 59 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автодорога местного значения V категории.

Автодороги местного значения с щебёночным покрытием связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогой районного значения и далее с районным центром с. Киргиз-Мияки связывает автодорога IV технической категории с асфальтобетонным покрытием.

Проектом предусмотрена объездная дорога с южной стороны деревни Зайпекуль IV категории с асфальтобетонным покрытием, которая выходит на Уршакбашкарамалинский сельсовет.

Автомагистраль федерального значения IA Бавлы-Кумертау проектируется в 2,0 км южнее деревень Комсомольский и Софиевка с СЗЗ по 100 м в обе стороны.

Согласно СТП МР Миякинский район РБ, дорога межмуниципального значения проходит в широтном направлении через всю территорию Карановского сельсовета, соединяет Уршакбашкарамалинский, Николаевский и Биккуловский сельсоветы и по дороге Киргиз-Мияки−Аксёново−Чишмы выходит на трассу М-5 "Урал".

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,099 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов, а также ежедневные маршруты поездов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов и поездов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены параллельно автодороге Чишмы-Аксеново.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров, железнодорожные станции только в с. Аксеново. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Каран-Кункас:                      А1оч. = 0,712 х 320 = 228 авт.;

Ар.с. = 0,776 х 370 = 287 авт.;

для с. Куль-Кункас:                        А1оч. = 0,355 х 320 = 114 авт;

Ар.с. = 0,406 х 370 = 150 авт;

для д. Комсомольский:                   А1оч. = 0,226 х 320 = 70 авт;

Ар.с. = 0,245 х 370 = 91 авт;

для д. Софиевка:                             А1оч. = 0,208 х 320 = 66 авт;

Ар.с. = 0,240 х 370 = 89 авт;

для д. Зайпекуль:                            А1оч. = 0,061 х 320 = 20 авт;

Ар.с. = 0,061 х 370 = 23 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1,562 тыс. чел. х 320 х 0,7=350 маш/мест на 1 очередь;

1,728 тыс. чел. х 370 х 0,7=448 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 88 маш/мест;

на расчетный срок – 112 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 18 маш/мест;

на расчетный срок – 22 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 53 маш/мест;

на расчетный срок – 67 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 88 маш/мест;

на расчетный срок – 112 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1562 :1200 = 1,3 ≈ 1ед;

К р.с. = 1728 : 1200 = 1,44 ≈ 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №37

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1198 | 1562 | 1728 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 498 | 640 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 350 | 456 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 88 | 112 |
| В общественном центре (5%) |  | 18 | 22 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 53 | 67 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 88 | 112 |
| Мосты |  | 2 | 2 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Карановского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 35 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета в настоящее время, на I очередь и расчетный срок являются водозаборные скважины централизованного водоснабжения и индивидуальные скважины.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 36, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №38

| Населённый пункт | с. Каран-Кункас | д. Куль-Кункас | д. Комсомольский | д. Софиевка | д. Зайпекуль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 712 776 | 355 406 | 226 245 | 208 240 | 61 61 | 1562 1728 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 42,72 46,56 | 21,30 24,36 | 13,56 14,70 | 12,48 14,40 | 3,66 3,66 | 93,72 103,68 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса шириной 10м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Каран-Кункас– 712чел., с. Куль-Кункас – 355 чел., д. Комсомольский – 226 чел., д. Софиевка – 208  чел., д. Зайпекуль – 61 чел.,) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Каран-Кункас – 776 чел., с. Куль-Кункас – 406 чел., д. Комсомольский – 245 чел., , д. Софиевка – 240 чел., д. Зайпекуль – 61 чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Карановском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (все деревни кроме с. Каран-Кункас), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Каран-Кункас к расчётному сроку проекта) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС на I очередь строительства и в сети канализации – на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков  и открытых канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.

Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Карановский сельсовет, а также ранее выполненная СТП МР Миякинский район РБ (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 2009г.).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работа-ющие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через район проходят автомобильные дороги на Белебей, Бижбуляк, Киргиз-Мияки, Федоровку, в Оренбургскую область и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

В селе Каран-Кункас расположены молочно-товарная ферма ОАО «Карановский» III класса вредности с ССЗ 300м и цех по переработке подсолнечного масла IV класса вредности с СЗЗ 100м; в д. Комсомольский существует молочно-товарная ферма, машинно-тракторная мастерская с СЗЗ 100 м, зерноток с ограничением 50 м; МТМ и зерноток расположены в д. Софиевка с СЗЗ 50 и 300 м. С северной стороны к с. Куль-Кункас примыкает территория молочно-товарной фермы ОАО "Карановский".

Наиболее крупными предприятиями, находящимися в непосредственной близости от проектируемой территории и имеющие влияние на состояние воздушного бассейна, являются:

- ОАО "Карановский" молочно-товарная ферма III класса вредности с ССЗ 300м;

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №8 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 7, раздел 1.6.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Миякинский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Поверхностные воды

Из Государственного доклада Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан "О состоянии природных ресурсов и окружающей среды РБ в 2010 году" качество воды р. Демы в створе среднего течения улучшилось с переходом из разряда «б» в разряд «а»  в рамках 4-го класса, что выразилось уменьшением числа КПЗ с 2 до 1 и значение УКИЗВ до 4,69. Вода оценивается по качеству как «грязная».

Загрязненность воды в реке составляет:

- соединениями железа до 5 ПДК по средним значениям с максимальными до 32 ПДК и по повторяемости превышений ПДК в 43% , 10 и 30 ПДК − в 14% проб соответственно;

- сульфатными ионами - до 4 ПДК, максимальные значения − до 5 ПДК;

- органическими веществами (по ХПК) стабильно на уровне 2 ПДК, повторяемость случаев нарушения нормативов до 3 ПДК зафиксировано в 71% проб;

- нефтепродуктами и соединениями меди - устойчивая со снижением до 5 и 2 ПДК по средним значениям и до 8 и 5 ПДК по максимальным, в 57-100% проб воды зафиксированы нарушения нормативов;

- по азоту аммонийному − низкая до 2 ПДК;

- по азоту нитратному и нитритному, хлорид-ионам, соединениям цинка - ниже нормы.

По комплексу характеризуемых веществ средний коэффициент комплексности загрязнённости снизился до 39%, а максимальный возрос до 60%, Квз увеличился по среднему значению до 1,4 и по максимальному значению до 10.

7.3. Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО в Карановском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Расчет объёмов образования бытовых отходов

Таблица №39

| Населённый пункт | с. Каран-Кункас | д. Куль-Кункас | д. Комсомольский | д. Софиевка | д. Зайпекуль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 776 | 406 | 245 | 240 | 61 | 1728 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 217,28/ 1086,4 | 113,68/ 5684,00 | 68,60/ 343,00 | 67,20/ 336,00 | 17,08/ 85,40 | 483,84/ 2419,20 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | 1552 | 812 | 490 | 480 | 122 | 1728х2= 3456 |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 224,5/ 359,2 | 156,5/ 250,4 | 74,00/ 118,40 | 59,00/ 94,40 | 45,50/ 72,80 | 559,5/ 895,2 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень свалок ТБО, подлежащих ликвидации

Таблица №40

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопительных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Каран-Кункас | Возле дороги в сторону Биккулово | 0,3 | 2,73 | 30 |
| с. Куль-Кункас | Возле дороги в сторону Ильчигулово | 0,5 | 0,42 | 30 |
| д. Комсомольский | Возле дороги в сторону Ильчигулово | 0,5 | 0,93 | 30 |
| д. Софиевка | Возле д. Софиевка | 0,5 | 0,04 | 30 |
| д. Софиевка | Нет данных | Нет данных | 0,24 | 50 |

На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Каран-Кункас 0,776 тыс. чел. х 0,05 т/год = 38,8 т/год

2. с. Куль-Кункас 0,406 тыс. чел. х 0,05 т/год = 20,3 т/год

3. д. Комсомольский 0,245 тыс. чел. х 0,05 т/год = 12,25 т/год

4. д. Софиевка 0,240 тыс. чел. х 0,05 т/год = 12,00 т/год

5. д. Зайпекуль 0,061 тыс. чел. х 0,05 т/год = 3,05 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Карановского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Дёма;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3.  Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Карановского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий

Таблица №41

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существ. на 2013г. | Расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 12174,578 | 12174,578 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 340,5 | 374,81 |
|  | с. Каран-Кункас- центр с/совета | « | 136,29 | 158,88 |
|  | с. Куль-Кункас | « | 56,89 | 66,54 |
|  | д. Комсомольский | « | 52,36 | 54,43 |
|  | д. Софиевка | « | 47,21 | 47,21 |
|  | д. Зайпекуль | « | 47,75 | 47,75 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 120,36 | 148,16 |
|  | с. Каран-Кункас- центр с/совета | « | 51,8 | 64,8 |
|  | с. Куль-Кункас | « | 24,62 | 31,82 |
|  | д. Комсомольский | « | 9,06 | 11,65 |
|  | д. Софиевка | « | 15,73 | 20,73 |
|  | д. Зайпекуль | « | 19,16 | 19,16 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1,198 | 1,728 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,238/19,87 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,731/61,02 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,229/19,11 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс. м2 | 26,061 | 46,568 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населния | м2/чел | 21,75 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 70 | 78 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 385 | 450 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | - | 23 |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. в преде- лах 15-мин. доступности на спец. авто | - | 1 |
| 4.5 | ФАП | объект | 4 | 4 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 45 | 391 |
| 4.7 | Предприятия общественного питния | место | 10 | 40 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 7 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 400 | 592 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 пл. пола | - | 101,96 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | - | 2,19 |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т.ч. |  |  |  |
|  | - внешнего транспорта | км | 29,25 | 31,75 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 12,13 | 12,13 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | га | 0,068 | 0,0996 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 6 | 6 |

Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                                   З. З. Багаутдинов

Архитектор                                                                                     Р. Р. Петухова

Архитектор                                                                               Р. А. Багаутдинов

Инженер                                                                                       К. Ю. Лукичёва

Инженер                                                                                         И. Ю. Тарасюк

Инженер-экономист                                                                    А. А. Ахмадиев

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ